## Slide 1: 复 习

## Slide 2: 考试注意事项
时间： 2019.12.25
3:50-5:50
地点： 教三-305
考试形式：闭卷
注意事项：带计算器 校园卡 身份证
（不能用手机）

## Slide 3: 常用单位及转换关系
电阻（Ω）、电容（F）、电感（H）
幅度：V，mV…….
频率（f）：Hz，kHz，MHz，GHz…….
角频率（ω）：rad/s
功率：W，mW…….
dBm(?dBm=10lg(? mW) )
温度：℃
绝对温度：K ( T(K)=273+T(℃) )
增益：倍或dB
其它：Q值，相位噪声（dBc/Hz）
ω=2πf
Notes: ΩΩΩ

## Slide 4: 第一章 通信电子线路简介
通信中常用的技术：FDMA、TDMA、CDMA、OFDM……
通信系统模型：
为什么通信系统中需要混频？
λ=c*T=c/f

## Slide 5: 第二章 通信系统概论
常用基本单位（mW，dB，dBm）；
放大器（分类、作用、增益(dB，倍数>1)、信噪比、噪声系数、PI）；
衰减器（作用、衰减量（dB，倍数<1））;
混频器（作用，功能、镜频干扰，互调干扰、组合频率干扰等）；
频率合成器（作用、相位噪声dBc/Hz、倒易混频）

## Slide 6: 常用的器件符号

## Slide 7: 常见收发信机框图
直调、直解；数字中频；超外差
对应的射频、中频、本振的频率范围；
能自主设计收发信机

## Slide 8: 直接调制发射机原理框图
优点：结构简单，器件少，成本低；
缺点：I/Q相位的幅度和相位不平衡不易调节，易造成
较大的载波泄漏和边带泄漏
LO

## Slide 9: 超外差发射机原理框图
优点：低频调制器具有更好的幅频特性；功放和本振有
很好的隔离；
缺点：所需元件多，增加噪声，增加发射机的复杂度、
体积、功耗和成本。
LO

## Slide 10: 数字中频发射机原理图
优点：调制精度高，射频电路设计简单；
缺点：对基带要求较高，目前成本较高，功耗大。

## Slide 11: 超外差射频接收机原理框图

## Slide 12: 直接解调射频接收机原理框图

## Slide 13: 数字中频接收机原理框图

## Slide 14: 第三章 常用无源器件
特征阻抗、反射系数（意义）
传输线：介质损耗、导体损耗、辐射损耗；
几何参数：基片厚度，微带线宽度，金属厚度；
电磁参数：介质介电常数、损耗角正切、相对磁导率、金属导电率等；
谐振器、滤波器（分类）、天线（天线增益，天线阵面）
天线基础：天线尺寸、天线阵面

## Slide 15: 谐振器
谐振器的特性
相对抑制比：
中心频率：
3dB带宽：
或

## Slide 16: 滤波器
按照通频带分类：低通、高通、带通、带阻；
按材质分类：LC滤波器、石英晶体滤波器、声表面波滤波器、腔体滤波器等；

## Slide 17
例：给定并联谐振回路的中心频率f0=640kHz ，要求在偏离谐振频率±100kHz 处衰减 S=-16dB，求回路Q值，通频带BW3dB 。
解：
则
得 Q=20
将 f0=640kHz 及 f=f0±100kHz 代入
=-16dB=0.158
=32kHz

## Slide 18
例题
例 设一个LC并联回路的谐振频率fo=10.7MHz，已知回路电容C=100pF，则回路电感L是多少？若要求信号偏离fo为500kHz处衰减为20dB，则回路的有载品质因数QP为多少？通频带B为多少？
解：（1）可以求得回路的谐振角频率
，可得：
（2）取正偏离f1=11.2MHz，fo=10.7MHz。20dB衰减即为幅度衰减10倍，则
可求出QP=108.89。
（3）

## Slide 19: 第四章 放大器及非线性
插入在输入输出匹配网络之间的常规单级放大器电路
放大器的分类？放大器如何设计？

## Slide 20: 放大器
热噪声
N=kTB
N—噪声功率（即噪声平均功率，单位W）；
k—玻尔兹曼常数，1.38 × 10-23 ；
B—带宽（Hz）
T—电阻温度，以绝对温度（K）计算，T(K)=273+T(℃)
N(dBm)=10lg(kTB/0.001)
N(dBm)=-174+10lgB(dBm)

## Slide 21: 噪声系数
将噪声因数F用对数表示，就是噪声系数NF，即
噪声系数NF明确地表明了当一个信号从电路的输入传到输出端时，系统内部噪声造成的信噪比恶化的程度。
对一个理想的无噪声放大器，噪声因数F=1，噪声系数NF=0dB。有噪系统的噪声因数均大于1。
信噪比SNR虽然能反映信号质量的好坏，但它不能反映该放大器或网络对信号质量的影响，也不能反映放大器本身噪声性能的好坏，故用噪声系数来衡量。

## Slide 22: 等效噪声温度（另一种度量参数）
温度Te称为该线性系统的等效噪声温度。
热噪声等效噪声温度和噪声因数（噪声系数）的转换关系
等效噪声温度能否测量？

## Slide 23: 等效噪声温度
等效噪声温度是一个不能直接测量的假设值。在低噪声、复杂的微波接收机和卫星接收机中，一般用等效噪声温度来计算，而不用噪声系数。
噪声温度和噪声系数是用来描述系统噪声系数的两种指标，是用来描述系统信噪比下降的程度。
对放大器等常用噪声系数描述，而对天线与接收机等常用噪声温度描述。

## Slide 24
例题
例 在室温27℃时，试计算：1）某放大器的等效噪声温度为TN = 75K，求它的噪声系数NF；2）有一个混频器的噪声系数NF = 6dB，求等效噪声温度TN（注意单位）。
解：（1）T=273+27=300(K)
根据TN=(F-1)T，可以推出F=1+TN/T=1+(75/300)=1.25
NF=10lgF=10lg(1.25)=0.97(dB)
（2）根据F=10^(NF/10)可以求出F=10^(6/10)=3.98
则TN=(F-1)T=(4-1)*300=900(K)

## Slide 25
如图所示放大器及输入信号，设放大器的带宽 B=200kHz,试求：（1）输入信噪比；（2）输出信号功率；（3）输出噪声功率；（4）输出信噪比 。
作业
解（1） 输入信噪比
=-100-（-115）=15dB
（2） 输出信号功率
=+G=-100+20=-80dBm
（3）设放大器内部噪声为N内，因为 NF=3dB 即F=2，根据噪声系数F与等效噪声温度Te的关系，可以算出该放大器的等效噪声温度为Te=(F-1)T0=(2-1)T0=T0，

## Slide 26
故输出噪声功率为
（4）输出信噪比
由于
B
=-94dBm
=-80-（-94）=14dB
所以放大器的内部噪声等效到输入端为kTeB=kT0B，放大器的带宽B=200kHz，
则 kTeB=kT0B=-174+10lgB=-121dBm=N内

## Slide 27: 噪声系数级联

## Slide 28
例：某接收机的结构框图如下图所示，若从接收天线进来的噪声输入功率为Ni=kTaB，其中Ta=15K，环境温度为290K，中频带宽为10MHz。求接收机总的噪声系数、总的等效噪声温度和输出噪声功率。

## Slide 29
用多级噪声系数的计算公式得接收机总的噪声系数
解：将dB转换为线性值
G1=10dB=10
G2=-L1=-1dB=0.79
G3=-L2=-3dB=0.5
F1=2dB=1.58
F2=L1=1dB=1.26
F3=4dB=2.51
则总的等效噪声温度为
输出噪声功率为
Te=(F-1)T0=(1.8-1) ×290=232K
No=k(Ta+Te)BG=1.38 ×10-23 ×(15+232) ×10 × 106 × 3.95
=1.35 ×10-13 W

## Slide 30: 接收灵敏度
接收灵敏度S(dBm)：在保证必要的输出信噪比条件下，接收机输入端所需的最小有用信号电平。
S(P) (dBm)=-174dBm+NF+10lgB+D(dB)

## Slide 31
例：某接收机前端两级的增益，噪声系数如下图所示，带宽为B=30kHz。某天线等效噪声温度TA=250K。为获得输出信噪比(SNR)o,min=20dB，求接收机的最小输入电平Pin,min为多少？
解：将增益、噪声系数的dB值换成线性值为
GP1=10dB GP1=10； NF1=2dB F1=1.58；
NF2=4dB F2=2.51
接收机的噪声系数F
……
=1.58+=1.73
NF=2.38dB

## Slide 32
等效噪声温度
接收机最低输入电平
基底噪声为
Te=(F-1)To=211.9K
Ft=10lgk(TA+Te)+10lgB
=10lg[1.38×10-23×(250+211.9)]+10lg30000
=-157.1dBW=-127.1dBm
Pin,min=Ft+(SNR)o,min=-127.1+20=-107.1dBm=1.9×10-11mW

## Slide 33: 放大器的非线性
通过幂级数推导出非线性的一些表现（单音输出DC、 ω1、2 ω1 等、双音输出DC、ω1、ω2、2ω1、2ω2、2ω1±ω2、2ω2±ω1，交叉调制……）;
三阶交调输出与交叉点关系
常见的线性化的方法：功率回退法、反馈法、前馈法、预失真法

## Slide 34
例：用频谱仪实测放大器SGA-4563在2GHz工作时，输出主功率为10dBm，三阶交调分量功率为-30dBm，试推导该放大器在2GHz时的输出PI。
解：PI=0.5*[3P(ω1)-P(2 ω1- ω2)]
=0.5*[10*3+30]
=30dBm

## Slide 35: 动态范围(Dynamic Range)
动态范围为系统或元件有所希望特性的工作范围。对于系统来说，动态范围的低端为噪声所限，高端限制在压缩点上。
交叉点
输出功率（dBm）
输入功率（dBm）
噪声本底
DRf
DRl

## Slide 36: 常见的功放线性化技术
功率回退法；
负反馈法；
前馈法
预失真法（基带、中频、射频）

## Slide 37: 第五章 混频器
会规划收发信机中混频器的本振的频率范围；
镜频干扰对系统的影响，镜频信号如何计算？
混频器的干扰（镜频干扰、交叉调制、互相调制干扰、本振与射频的组合频率干扰）；
（组合频率干扰是指一个本振信号和一个射频信号进入混频器产生的干扰，互调干扰是指两个射频干扰信号本身各自都不会形成中频进入接收通道，但他们的组合频率2fM1-fM2或2fM2-fM1近似等于接收射频信号的频率，混频后形成干扰中频进入接收通道）。

## Slide 38: 混频器的基本原理
泵浦信号
非线性电路

## Slide 39: 混频器参数定义
射频、中频功率间的变频损耗或增益；
通常，对于BJT或FET，常用变频增益。
噪声系数F；
FET的噪声系数比BJT低，BJT混频器常应用于需要高变频效率和低偏置电压的场合。
本振信号与射频端口之间的隔离度；

## Slide 40: 本振频率选择
已知一射频信道的中心频率为1.89GHz，带宽为20MHz，需要下变频为200MHz中的中频。请选择合适的本振频率fLO。确定能够滤出该射频信道和相应中频信道的带通滤波器的品质因数。Q=fRF/BW
解：通过非线性器件将射频信号与本振信号混频后，根据fRF和fLO的相对大小，我们可以得到fIF=fRF-fLO或fIF=fLO-fRF的中频信号。因此，为了从fRF=1.89GHz产生fIF=200MHz的中频，我们可以采用fLO=fRF-fIF=1.69GHz或fLO=fRF+fIF=2.09GHz。这两种方案都是可行的，实际应用中也都常被采用。如果选择fRF>fLO，则称混频器为地本振注入（Low-side injection）;如果选择fRF<fLO，则称混频器为高本振注入（High-side injection）。由于本振信号频率越低则越容易产生和处理，所以前一种方案更常用。

## Slide 41
因为在下变频信号之前，信号带宽为20MHz，中心频率为1.89GHz，所以，如果要滤除该信号，我们必须使用品质因数Q=fRF/BW=94.5的滤波器。然而，下变频之后，信号的带宽没有变，但中心频率变为fIF=200MHz，所以，滤波器的品质因数只要为Q=fIF/BW=10。
此例题表明，一旦使用混频器实现了对射频信号的下变频，则可大大降低对滤波器的技术指标要求。

## Slide 42: 互相调制（Inter Modulation）
若有两个干扰频率f1和f2输入到混频器，会产生组合频率2f1±f2和2f2±f1,而2f1+f2、2f2+f1频率较高，容易滤除，2f1-f2和2f2-f1比较靠近有用的射频信号，就会对有用信号产生干扰。故由两个输入信号的互相调制引起的失真叫互调失真，是由非线性器件的三次方引起的互调，所以为三阶互调。这种干扰近似等于接收信号的频率，能进入接收通道，滤波器无法滤除，三阶互调属于频率上的干扰。
三阶交调和三阶互调都是由非线性的三次方项同时产生的，三阶交调是指有一个干扰信号的幅度调制信息转移到有用信号幅度上，三阶互调是两个干扰信号的组合频率干扰了有用信号。

## Slide 43
例：某短波通信机的接收频段为2~20MHz，中心fI=10.7MHz，附近有两个强干扰信号fM1=8.5MHz，fM2=11.7MHz，当接收机正在接收fR=5.3MHz的信号时，试问fM1和fM2能否进入接收机的中频通道形成干扰？并说明这是什么干扰？
解： fI=fL-fR
故 fL=fI+fR=5.3+10.7=16MHz
而 2fM1-fM2=8.5×2-11.7=5.3MHz
所以有 fL-（2fM1-fM2）=16-5.3=10.7MHz
可见，干扰fM1和fM2能以互调方式进入接收机中频通道形成干扰。因为是组合频率（2fM1-fM2）形成干扰，所以是三阶互调干扰。

## Slide 44
例：广播接收机的中频为465kHz，采用低中频，即fI=fL-fS。试解释下列现象：
当收听频率fs=932kHz的电台播音时，伴有单音的啸叫声；
当收听频率fs=540kHz的电台播音时，同时听到频率为1470kHz的电台播音。
当收听频率fs=1386kHz的电台播音时，同时听到频率为693kHz的电台播音。
当收听频率fs=693kHz的电台播音时，可同时听到频率为813kHz和933kHz的两个电台的播音，当一个台停播时，则另一个太的播音也消失。

## Slide 45
分析：干扰啸叫是接收信号本身与本振的组合频率形成的干扰，它与外来的干扰信号无关；组合干扰是由外来干扰与本振组合形成的干扰；交调干扰是外来干扰与输入有用信号组合形成的干扰；而互调干扰则是由两个外来干扰信号组合形成的对有用信号的干扰。
解：
fL=fI+fs=932+465=1397kHz，而2fs-fL=2*932-1397=467kHz，由于该信号可以通过中放，经检波产生2kHz的单音啸音；
fs=540kHz，fL=540+465=1005kHz，外来干扰频率1470kHz与fL的差频，即1470-1005=465kHz，正好为中频，即满足fM = fs +2fI，所以干扰是镜频干扰；
fs=1386kHz，fL=1386+465=1851kHz，而fL-2fM=1851-2*693=465kHz，可见本振与干扰频率之差正好在中频，所以仍然是组合干扰；
由于两个干扰信号相互依存，且满足933-813=813-693，即满足fM2 -fM1= fM1 –fS的关系，因而为互调干扰。

## Slide 46: 第六章 调制解调器
46
V(t)=A(t)cos[2πf(t)+φ(t)]
模拟调制：AM，FM，PM
数字调制：ASK，FSK，PSK
AM
ASK
FM
FSK
PM
PSK
调制的基本概念：

## Slide 47: 振幅调制电路
标准调幅波信号的数学表示式
载频信号
调制信号
AM波在单音调制时表达式
调幅指数，KA为调制电路决定的比例常数，在幅度调制中，为保证不出现过调制，要求mA≤1

## Slide 48
单音调制AM波频谱表达式：
时域波形与频谱
48
上边频
下边频
Vcm
调幅的过程就是将低频调制信号搬移到高频载波分量两侧的过程。载波不含调制信息，只有边频包含调制信息。
Vcm

## Slide 49
AM波的功率
◆ 载波功率分量
若将调幅波电压加于负载电阻RL上，负载电阻吸收功率为各项正弦分量单独作用功率之和。
◆ 上边频分量功率
◆下边频分量功率

## Slide 50
◆ 调制信号在一个周期内的平均功率
可见，边频功率随着mA的增大而增大，当mA=1时，边频功率最大，即这时上、下边频功率之和只占载波功率的一半。这种调制方式，发射端发送的功率被不携带信息的载波占了很大的比例。
改进型的AM，DSB和SSB

## Slide 51: 例题
若模拟调幅波(AM)的表达式为VAM(t)=10(1+0.7cos Ωt)cos ωct，其中载频ωc=(2000*2π)kHz，调制频率Ω=(2π)kHz。（1）试画出该调幅波频谱图；（2），并计算它在负载R=1Ω时的载波功率；平均功率及有效频带宽度。
解: (1) fc=2000kHz，调制频率Ω=1kHz，
(2)
P=Pc+P边=62.25W
B=2Ω=2kHz

## Slide 52
例：一调幅波为
（1）画出调幅波的波形，标出峰与谷值；
（2）画出调幅波的频谱图，并表明参数；
（3）计算该信号占的带宽；
（4）算该信号在单位电阻上消耗的边带功率与总平均功率的比值。

## Slide 53
解：（1）波峰值7.4V，波谷值-7.4V。
（2）调幅波的频谱图：

## Slide 54
（3）
Hz
（4）
W
W

## Slide 55: 第七章 频率合成器
掌握锁相式频率合成（PLL）和直接数字频率合成（DDS）基本技术(输出频率)；
能够分析频率合成器的输出频率范围和频率分辨率；
倒易混频

## Slide 56: 锁相频率合成
环路锁定时 fo = Nfr , 改变 N 则输出为一系列点频。
PLL 方框原理图
鉴相器 （PD）
环路滤波器 （LF ）
压控振荡器 (VCO)
/N
压控振荡器(VCO)是锁相环的关键部件。它是在振荡器的基础上引入控制端，实现电压控制振荡频率的功能。

## Slide 57
直接数字合成
DDS Direct Digital Synthesis
DDS包括相位累加器、波形存储器ROM、数模转换器、低通滤波器和参考时钟等五部分。

## Slide 58
典型模拟频率合成
PLL频率合成
DDS频率合成
频率合成技术基本技术
DDS作为PLL参考源

## Slide 59: 倒易混频
在接收机中，相位噪声的影响使信噪比和选择性变坏。频率为f0的本机振荡器使所需的信号下变频到中频信号，由于相位噪声的存在，使不需要的干扰信号下变频后也落在带内。
为了使相邻通道抑制率达到SdB，最大可容许相位噪声的表达式为：
所需要用得信号电平
不希望得到的干扰信号电平
中频滤波器带宽

## Slide 60: GSM接收机相位噪声要求
GSM（全球移动通信系统）蜂窝标准要求最小干扰信号抑制
度为9dB；当载波电平为-99dBm时，干扰信号电压在离载波3MHz
处为-23dBm，离载波1.6MHz处为-33dBm；离载波0.6MHz处为
-43dBm，确定在这些载波频率偏离处，所需本振的相位噪声。通
道带宽是200kHz。
L(fm)=C(dBm)-S(dB)-I(dBm)-10lg(B)
=-99dBm-9dB-I(dBm)-10lg(20000)
解：
频率偏离（MHz） | 干扰信号电平（dBm） | 相位噪声dBc/Hz
3.0 | -23 | -138
1.6 | -33 | -128
0.6 | -43 | -118

## Slide 61
例：图所示为双环频率合成器的工作原理，其中两个N2可变分频率器是完全同步的。列出输出频率fo与参考信号频率fr1，fr2的关系式，计算该频率合成器的信道间隔fch及输出频率范围。
上混频
N2分频
M分频
带通
滤波
PD2
LF2
VCO2
N2分频
VCO1
LF1
PD1
N1分频
fr2
f'r2
f'o1
fo1
fr1=1kHz
fo
f1
500~700
500~700
10000~12000
fo1=N1fr1
f’r2=f01/MN2
f’o1=f01/M
f1=fr2+f’r2
fo=N2 (fr2+f’r2)
fo=N2 (fr2+f’r2)
= N2fr2 +f01/M
=N2fr2 +N1fr1/M

## Slide 62
解：（1）
fch=fr1/M=100Hz
（2）该频率合成器的信道间隔（频率分辨率）
fo=N2fr2 +N1fr1/M
（3）
fr1=1kHz，N1=10000~12000，M=10，N2=500~700， fr2=100kHz
fomin=N2minfr2 +N1minfr1/M=500 ×105+ 104 ×100=51MHz
则：
fomax=N2maxfr2 +N1maxfr1/M=700 ×105+ 1.2 × 104 ×100
=72MHz
该频率合成器的频率输出范围为（51~72）MHz